АНТЕННА ДЛЯ ДМВ-ДИАПАЗОНА .

Эта антенна имеет высокий коэффициент усиления, может применяться как в комнатном, так и в наружном варианте. Отличается простотой изготовления, доступностью материалов, малыми размерами, эстетическим видом. Конструкция антенны представлена на рисунке, размеры — в таблице. За основу взята трехрамочная антенна, описанная в книге Никитина В.А "Как добиться хорошей работы телевизора".

Для изготовления антенны берется любой провод из меди, латуни, стали, алюминия и др. диаметром 3...8 мм и выгибается по рисунку. В местах соединений провода спаиваются. Антенный кабель припаивается к точкам А и В. В точке С оплетка кабеля соединяется с материалом антенны.

| Каналы | Д(мм) | В(мм) | Р(мм) | А (мм) | Б (мм) | Ш(мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-26 | 134 | 158 | 193 | 67 | 98 | 152 |
| 27-32 | 122 | 144 | 176 | 61 | 89 | 139 |
| 33-40 | 110 | 131 | 160 | 55 | 80 | 126 |
| 41-49 | 99 | 117 | 143 | 50 | 72 | 112 |
| 50-58 | 89 | 105 | 129 | 45 | 69 | 102 |
| 59-68 | 81 | 96 | 113 | 41 | 59 | 92 |
| 69-80 | 73 | 86 | 106 | 37 | 53 | 83 |

Источник: А. НАНАКОВ. "Радиолюбитель" 9, 1993г.

Многоэтажная антенна ДМВ .

В последнее время для телевизионных передач все более широко используется диапазон    дециметровых волн (ДМВ) Однако высококачественный прием в нем ограничен, так как зона уверенного приема ДМВ намного меньше, чем метровых волн . В расчете показано, что мощность сигнала на входе телевизоров в диапазоне ДМВ будет примерно в 100 раз меньше, чем в диапазоне MB, при одинаковых мощностях передатчиков, коэффициентах усиления и высотах установки антенн, а также при прочих равных условиях. В реальных случаях из-за особенностей распространения ДМВ, обычно меньшей мощности передатчиков, больших потерь в фидерах и низкой чувствительности селекторов каналов телевизоров это отличие может быть еще больше.

Для приема программ в 21—39-м телевизионных каналах радиолюбители часто применяют широкополосные антенны. В то же время в диапазоне ДМВ с одного направления обычно принимаются программы только по одному телевизионному каналу. Поэтому использование   широкополосных антенн в большинстве случаев не оправдано.

Кроме того, одноканальные антенны при тех же габаритах имеют больший коэффициент усиления, лучше защищены от помех, их проще объединить в синфазные антенные системы. Учитывая это, и была разработана многоэтажная антенна ДМВ.

Предлагаемая антенна при сравнительно небольших размерах, малой массе и парусности имеет большой коэффициент усиления — в пределах 16...20 дБ (40... 100 раз). Коэффициент бегущей волны (КБВ) в фидере с волновым сопротивлением 75 Ом равен не менее 0,7. Антенна обеспечивает прием в 28-м телевизионном канале, н6 ее легко изготовить и на любой другой канал ДМВ.

Антенна представляет собой синфазную решетку, показанную на рис. 1, и состоит из пятиэлементных полотен «волновой канал»

(рис. 2), расположенных в несколько (4, 5, 7—9) этажей с относительно простым способом    питания (рис. 3).

Основные параметры антенны и размеры, изменяющиеся в зависимости от числа этажей, указаны в табл. 1.

Каждый «волновой канал» настроен на максимум усиления. Расстояние между этажами выбрано равным 0,5 , При этом расстоянии усиление, которое приходится на единицу объема, занимаемого антенной в пространстве, близко к максимальному и невелик уровень бокового излучения .

Для получения большого усиления, малых массы и парусности пассивные вибраторы А, В, С, F (рис. 2) изготовлены из медного голого или обмоточного провода (ПЭВ-1,      ПЭВ-2, ПЭТ-155, ПЭТ-200) диаметром 2...3 мм. Их длина зависит от диаметра примененного провода и указана в табл. 2. Активные вибраторы Е сделаны из медного голого провода диаметром З...3,2 мм и длиной 264 мм.

В диапазоне ДМВ сильно выражен поверхностный эффект: глубина проникновения тока равна     всего 2,5 мкм. При шероховатости поверхности вибраторов, соизмеримой с глубиной проникновения тока, существенно увеличивается сопротивление потерь и электрическая длина вибраторов. Поэтому при необходимости вибраторы, изготовленные из голого провода, полируют пастой ГОИ (вдоль провода).

Электрическая длина вибраторов зависит от диаметра металлической траверсы, на которой они закреплены, способа крепления вибраторов и качества контактов между ними и траверсой , что требует индивидуальной настройки полотен «волновой канал». Поэтому для обеспечения хорошей повторяемости антенны траверсы изготовлены из изоляционного материала (стеклотекстолита, текстолита, органического стекла или пропитанного влагоустойчивым составом дерева) сечением от 8Х8 до 12Х XI 2 мм. Это также позволяет отказаться от сложных симметрирующих устройств и упрощает питание антенны.

Активные вибраторы всех этажей соединены параллельно двухпроводной воздушной линией, как показано на рис. 3, а, через согласующие элементы, изготавливаемые из скоб    по рис. 3, б, выполненных из обмоточного провода диаметром 1,9...2 мм. Длина согласующих элементов дана в табл. 1. Расстояние между проводами воздушной линии находят из отношения D/d, приведенного в табл. 1, где D — расстояние между проводами воздушной линии, d — диаметр провода. Диаметр провода d выбирают таким, чтобы размер D находился в пределах 10... 18 мм.   Для правильной фазировки полотен «волновой канал» воздушную линию плавно поворачивают в пространстве между этажами на 180°, строго выдерживая размер D по всей длине двумя — четырьмя диэлектрическими распорками. Распорки изготавливают из полистирола или полиэтилена толщиной 2...3 мм, например, из полиэтиленовых крышек для стеклянных банок.

Места соединения согласующих элементов с двухпроводной линией и активными вибраторами пропаивают припоем ПОС с содержанием олова не менее 60 % паяльником   мощностью 90...150 Вт, не залуживая провода за зонами пайки. С проводов в эмалевой изоляции эмаль удаляют только в местах пайки. Необходимо применять флюс, обеспечивающий зеркальную поверхность пайки. Наиболее простой состав флюса: шесть частей глицерина на одну часть соляной кислоты. Его остатки после пайки удаляют водой.

Входные  сопротивления Zx полотен «волновой канал» и волновые сопротивления воздушных линий приняты равными и выбраны такими, чтобы суммарное входное сопротивление Zg

антенны было равно 75 или 33,3 Ом.  Фидер из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом к четырех- или пятиэтажной антенне подключают непосредственно по рис. 3,а, а к семи- восьми- или девятиэтажной — через   четвертьволновый трансформатор сопротивлений из 50-омного кабеля по рис. 3, в в точках соединения воздушной линии и ближайшего к середине антенны согласующего элемента. Разделанные концы кабелей должны быть минимальной длины.

Следует иметь в виду, что. потери в фидере из распространенных     кабелей РК75-4-11,      РК75-4-12, РК75-4-15, имеющих в диапазоне ДМВ погонное затухание 0,32...0,35 дБ/м, длиной 10 м будут достигать 50...55 %, а длиной 30 м — 87...90 %. У кабелей, в конце обозначения которых добавлены буквы АИ или АК, погонное затухание на 20... 25 % больше, чем у однотипных без этих букв.

Для приема ДМВ лучше применять кабели, которые имеют в 2...3 раза меньшее погонное затухание. Паспортный срок службы коаксиальных кабелей в поливинилхлоридной защитной оболочке равен 5...8 лет, в полиэтиленовой— 12 лет . К концу срока службы погонное затухание кабеля увеличивается на 20...75 %. Кабель с негерметизированными местами разделки или поврежденной оболочкой . «стареет» значительно быстрее. В диапазоне ДМВ нельзя применять кабели с редкой оплеткой.

Антенну просто пересчитать на любой другой канал ДМВ. Для этого все ее геометрические размеры, кроме диаметров проводов и ширины воздушной линии D, умножают на коэффициент пересчета K=530/f , где fep — средняя частота канала ДМВ в мегагерцах. К полученной при пересчете длине вибраторов А, В, С, Е, Р добавляют поправку на укорочение в зависимости от номера канала по группам 21—24,25—33, 34—42, 43— 48, 49—55, 56—60: +1; 0; —1; —1,5; —2 и —2,5 мм соответственно.

Длина вибраторов должна быть выдержана с точностью до 0,5 мм, другие размеры — до 1 мм, отклонение концов траверс от направления приема — до 15 мм. Диаметры проводов могут отличаться от .расчетных на 0,1 мм. Пассивные вибраторы, при незначительном ухудшении параметров, можно изготовить из полированного дюралюминиевого провода, остальные токоведущие элементы антенны — только из медного.

При сборке антенны сначала крепят к мачте траверсы с предварительно просверленными под вибраторы отверстиями. Все вибраторы слегка расплющивают   в средней части для их фиксации в траверсах. Первыми устанавливают активные вибраторы, затем монтируют согласующие элементы и воздушную линию. Далее выкусывают перемычки согласующих элементов между проводами воздушной линии и устанавливают остальные вибраторы. Концы траверс фиксируют синтетическим шнуром, придающим жесткость конструкции и защищающим верхнюю траверсу от птиц. На другие траверсы и вибраторы диаметром менее 4 мм птицы не садятся.

После монтажа фидера места разделки кабелей, пайки, элементы, изготовленные из голого провода, и места крепления вибраторов покрывают   полистирольным лаком, клеем БФ-4 или эпоксидным клеем, разведенным техническим спиртом или ацетоном. На вибраторы наносят слой, по возможности очень тонкий.

При наличии генератора ДМВ и рефлектометра  можно добиться более высокого значения КБВ. Подгибая к активным вибраторам или отгибая от них согласующие элементы вместе с линией, добиваются максимального КБВ. Если согласующий элемент пришлось подогнуть более чем на 6 мм, то размер е увеличивают, а если отогнуть — уменьшают на 2...3 мм и повторяют настройку.

Антенна имеет очень узкую диаграмму направленности в вертикальной плоскости. Поэтому мачту устанавливают строго вертикально. Иногда при установке антенны на краю крыши со стороны телецентра лучшие результаты получаются при незначительном (до 3°)  наклоне мачты к земле в этом направлении. В результате складываются прямая и отраженная от земли волны.

Расстояние до другой антенны ДМВ, принимающей с того же направления, должно быть не менее 1,2 м, а до всех прочих антенн — не менее 0,7 м. Расстояние от нижней траверсы до крыши — не менее 1,5 м.

Н. КУДРЯВЧЕНКО  г. Новая Каховка Херсонской обл.